## Slide 1
Aanpassingen IP (versie 1 januari 2022)/software

## Slide 2
│2
Aanpassingen IP

## Slide 3: Deel I: Inleiding
Nieuw deel
  Algemene context en aanpak EPC (reeds gekende inhoud)
    Juridische context
    Doel van het EPC
    Overzicht EPC’s
    Hoe de opmaak van een EPC aanpakken
    Volgorde opmaak EPC’s
    Rechtsgeldig maken van EPC
    Wat is het IP & opbouw IP
    Aanvullende kennis
    Veiligheid
  Oplijsting van grootste wijzigingen t.o.v. vorige versie IP 2021
    Per deel van het IP
    Aangeduid met * en in het bruin

## Slide 4: Oude deel I (toepassingsgebied)?
Toepassingsgebied EPC => naar website
  Voornamelijk herhaling en verdere verduidelijking van regelgeving
    Info kan in loop van het jaar updates krijgen door wijzigingen in regelgeving
    Toegankelijke info voor zowel energiedeskundige, eigenaar, makelaar, notaris, …
  Identificatie van het te certificeren gebouw(eenheid) => apart document
    ‘Wegwijs in het EPC per gebouw(eenheid)’ => wanneer moet welk EPC opgemaakt worden?
  Overige zaken toepassingsgebied => op webpagina’s
    Wanneer opmaak EPC verplicht
    Geldigheid EPC
    Advertentieplicht

## Slide 5: Wegwijs in het EPC per gebouw(eenheid)
Opbouw document
  EPC per gebouweenheid
    1. Identificeer gebouw
    2. Identificeer gebouweenheid
    3. Bepaal (hoofd)bestemming
    4. Type EPC
  EPC per gebouw
    Beslissingsregels gebouwafbakening

## Slide 6: Wegwijs in het EPC per gebouw(eenheid)
Hoe gebouwen identificeren?
  Kijk naar kaart Grootschalig Referentie Bestand
    Energieprestatiedatabank
    Website Geopunt
  Bij twijfel over correctheid gebouwafbakening
    Beslissingsregels volgen
    Daarna pas contact opnemen met VEKA
      Plannen, schetsen of foto’s toevoegen

## Slide 7: Wegwijs in het EPC per gebouw(eenheid)
Beslissingsregels gebouwafbakening
  Opgesteld door Informatie Vlaanderen
  Uitgebreide handleiding met voorbeelden: https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/Digitale%20overheid/Gebouwenregister/GRB-procedure_Afbakening_Gebouw_1.0.0.pdf?timestamp=1636990683

## Slide 8: Wegwijs in het EPC per gebouw(eenheid)
Indicatieve parameters gebouwafbakening
  Zonder toegang/plannen mogelijk om eerste inschatting te maken
Zijn er meerdere huisnummers toegekend?
Loopt er een perceelsgrens door het gebouw?
Zijn er meerdere ingangen?
Loopt er een verticale as door het gebouw?

## Slide 9: Wegwijs in het EPC per gebouw(eenheid)
Indicatieve parameters gebouwafbakening
  Goede richtlijn
  Indien 3 van de 4: ‘ja’
    Waarschijnlijk opdeling nodig
    => verdergaan naar beslissingsregels
Beslissingsregels (zie volgende slide)
  O.b.v. plannen/toegang tot gebouw
  Regels zijn bepalend voor gebouwafbakening

## Slide 10: Wegwijs in het EPC per gebouw(eenheid)
    Het gebouw wordt afgebakend als de kleinste, bouwkundig-constructief zelfstandige entiteit
      Volle scheidingsmuur (zonder openingen) tussen twee entiteiten, over volledige hoogte constructie
      Ene entiteit kan gesloopt worden zonder instabiliteit andere entiteit (stel voor met blokkenmodel)
      Ondergrondse constructies (parkeergarages, kelders, …) worden niet in beschouwing genomen
    Het gebouw wordt afgebakend als de kleinste, functioneel zelfstandige entiteit
      Een entiteit is niet functioneel zelfstandig als ze in haar functie ondersteunend is aan de aangrenzende entiteiten, ongeacht of
        De entiteiten bouwkundig-constructief zelfstandig zijn
        Het bouwjaar van de entiteiten verschillend is
    Het gebouw moet duurzaam met de aarde verbonden zijn
      Geschikt om permanent te blijven staan
    Het gebouw moet voor een mens betreedbaar zijn

## Slide 11: Wegwijs in het EPC per gebouw(eenheid)
  Voorbeelden van één gebouw
Twee woningen werden gelijktijdig gebouwd.
De 1e verdieping van de linkerwoning rust gedeeltelijk op de gelijkvloerse verdieping van de rechterwoning.
beide woningen bouwkundig-constructief niet zelfstandig
Tegen deze vrijstaande woning werd op een later tijdstip een garagebox gebouwd.
De garagebox is niet toegankelijk vanuit de woning.
De garagebox en de woning zijn elk bouwkundig-constructief zelfstandig.
De garagebox wordt gebruikt voor opslag voor de woning
garage niet functioneel zelfstandig
Indien garage toegankelijk vanuit woning => niet bouwkundig-constructief zelfstandig

## Slide 12: Wegwijs in het EPC per gebouw(eenheid)
  Voorbeeld van meerdere gebouwen
Dit appartementsgebouw heeft 2 ingangen.
Elke ingang leidt naar een eigen trappenhal/liftkoker die elk toegang geeft tot 4 appartementen.
Wanneer het linker- of rechterdeel van het appartementsgebouw wordt verwijderd, zou de resterende constructie op zichzelf kunnen blijven bestaan.
Deze constructie bestaat dus uit 2 gebouwen met elk een ingang, trappenhal/liftkoker en 4 appartementen
Let op! Dit geldt ook als er zich een gemeenschappelijke parkeergarage onder deze gebouwen zou bevinden

## Slide 13: Wegwijs in het EPC per gebouw(eenheid)
Definitie collectief woongebouw verduidelijkt
  Een residentiële gebouweenheid niet bedoeld om te wonen in gezinsverband
  Met uitzondering van
    Welzijns- of gezondheidsvoorzieningen
    Internaten in een onderwijsinstelling
    Slaap-, verblijf- en leefruimtes in kazernes en religieuze gebouwen of penitentiaire voorzieningen

## Slide 14: Wegwijs in het EPC per gebouw(eenheid)
Definitie collectief woongebouw verduidelijkt
  Welzijns- of gezondheidsvoorzieningen
    Definities in Energiebesluit
    Organisatie die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap en bepaalde welzijns- of gezondheidsactiviteiten uitoefent
Serviceflats/assistentiewoningen
  ~ definitie collectief woongebouw
  deel van (erkende) welzijns- of gezondheidsvoorziening => niet-residentieel
  geen deel van (erkende) welzijns- of gezondheidsvoorziening => residentieel

## Slide 15: Wegwijs in het EPC per gebouw(eenheid)
Definitie kNR aangepast
  Een eenheid met niet-residentiële (hoofd)bestemming
  Een kleine eenheid: de bruikbare vloeroppervlakte van de eenheid (BVO) ≤ 500 m²
  Een eenheid die geen deel uit maakt van een groot niet-residentieel geheel:
    Het aaneengesloten geheel van niet-residentiële gebouweenheden binnen hetzelfde gebouw waarvan de gebouweenheid deel uitmaakt
      heeft een BVO ≤ 1000 m²
      én bevat geen NR eenheid > 500 m²

## Slide 16: Wegwijs in het EPC per gebouw(eenheid)
Voorbeeld: volledig NR gebouw
  Een gebouw bestaat uit 2 eenheden
    Broodjeszaak op glv
    Eenheid bestaande uit kantoorruimtes op de 2e tem 5e verd
    Gemeenschappelijke circulatieruimte
  Volledig NR gebouw met BVO < 1000 m² => bekijk BVO elke eenheid apart
    De BVO van de broodjeszaak < 500 m²
    De BVO van de eenheid bestaande uit de kantoorruimtes > 500m² = grote NR eenheid
    => Beide eenheden vallen dus onder het toepassingsgebied van EPC groot NR

## Slide 17: Wegwijs in het EPC per gebouw(eenheid)
Aannames
  Niet altijd mogelijk om bestemmingen of afmetingen van andere eenheden in gebouw te achterhalen
    Bij twijfel over bestemming andere eenheden in gebouw (en geen redelijke aanname mogelijk) => NR
    Bij twijfel over grootte NR eenheid => redelijke inschatting maken
    Bij twijfel over aard NR eenheid => grote NR eenheid
  Conclusie: als geen gegevens over aangrenzende eenheden kunnen achterhaald worden uit bewijsstukken of visuele vaststellingen
  => EPC groot NR

## Slide 18: Wegwijs in het EPC per gebouw(eenheid)
Hoofdbestemming bepaalt of/welk type EPC nodig is
  In geval gebouweenheid met gebouwdelen met verschillende bestemming
    Bepaal bruikbare vloeroppervlakte (BVO) van de verschillende gebouwdelen
    Indien gebouwdelen met bestemming ‘industrie’ aanwezig:
      Als BVO gebouwdelen industrie > 70% => industrie
    In alle andere gevallen:
      Hoofdbestemming = bestemming van gebouwdelen met grootste BVO
  Als er geen grootste BVO bepaald kan worden => niet-residentieel
Altijd één EPC per gebouweenheid
  Samenvoegregels RES en NR bestemmingen niet meer mogelijk
  Geen EPC in geval gebouw geen gebouweenheid bevat
    Indien gebouw louter ondersteunende functie heeft bij andere gebouweenheid
    Vb. vrijstaande garage gebruikt voor opslag of hobbyruimte, …

## Slide 19: Deel II: Verzamelen van invoergegevens
Voorbereiding van plaatsbezoek: goed overzicht van gebouw
  Verschillende nuttige tools
    Geopunt Vlaanderen
      Verschillende onderleggers: luchtfoto, Grootschalig Referentiebestand, …
      Lengten en oppervlakten meten
    Cadgis
      Kiezen hoeveel info zichtbaar van de (kadastrale) percelen
      Lengten en oppervlakten meten
    Google maps
      Verschillende zichten: 2D, streetview en (soms) 3D
    Energieprestatiedatabank
      De kaart in de Energieprestatiedatabank is deze van het GRB
      Verifiëren of het adres van de eenheid of het gebouw aanwezig en correct is.
      Verifiëren hoeveel eenheden in het gebouw aanwezig zijn
      Nagaan of er al een EPC GD aanwezig is voor het gebouw.

## Slide 20: Deel II: Verzamelen van invoergegevens
Algemene bewijsstukken
  Nieuw bewijsstuk
    Verslag van expert aangesteld door de rechtbank
      Vaststellingen van materialen of installaties in het verslag
  EPB aangifte: verduidelijking
    Duidelijk over welke schildelen het gaat in EPB aangifte
    Bij EPC GD: toegestaan dat EPB van eenheid als bewijs wordt gebruikt
      Niet bij EPC van eenheid toegestaan!
    Info uit EPB rapporten wordt niet aanvaard als bewijs
  EPC: verduidelijking
    Door de software berekende waarden of rendementen mogen niet overgenomen worden
      Vb. U-waarde gevel, rendement gasketel

## Slide 21: Deel II: Verzamelen van invoergegevens
  Uitvoerings- en as-builtplannen: verduidelijking
    Ook in digitale vorm geldig als bewijs
    Hoe herkennen?
      Vermelding ‘uitvoering’ of ‘as-built’
      Chronologie van wijzigingen
      Opmaakdatum na vergunningsdatum
      Bij twijfel => geen uitvoeringsplan

## Slide 22: Deel II: Verzamelen van invoergegevens
Overdracht EPC GD aan eigenaar bij aanpassingen aan EPC
  Vb. na aanpassing door renovaties, aanpassing na fouten
Projectdossier
  Vaste termijn bijhouden projectdossier: 10 jaar
    Vanaf datum opmaak EPC
    Ongeacht geldigheidsduur EPC
  Overzichtsfoto’s van alle gevels verplicht
    Veilig bereikbare gevels
    Foto voorgevel (of meest typerende) ook opladen in software

## Slide 23: Deel III: Gegevens over eenheid, project en eigenaar
EPC ingediend op foutief adres
  Melden aan VEKA via veka@vlaanderen.be
  VEKA annuleert foutieve EPC in databank
  Consequenties als dit niet gebeurt
    EPC op foutief adres kan geldig EPC overschrijven en ongeldig maken
    Eigenaar nieuw EPC heeft geen geldig EPC wegens foutief adres

## Slide 24: Deel III: Gegevens over eenheid, project en eigenaar
Werkwijze bij ontbreken bewijsstukken referentiejaar bouw/renovatie (verduidelijking)
  Bouw
    ‘onbekend’
    Bij bouwjaar voor 1970: o.b.v. beschikbare info, geen terugrekening nodig
      Vb. Vermelding ‘1913’ in gevel van hoeve => 1913 invoeren als referentiejaar bouw
  Renovatie: niets invullen

## Slide 25: Deel III: Gegevens over eenheid, project en eigenaar
Indienen EPC
  Niet later dan 6 maand na plaatsbezoek
  Datum plaatsbezoek enkel aanpassen als nieuw plaatsbezoek werd uitgevoerd
Overname thermische massa uit eerder EPC (verduidelijking)
  Gebouw of eenheid intussen geen verbouwing of uitbreiding ondergaan

## Slide 26: Deel IV: BV, BVO, gebouwschil
Openingen (verduidelijking)
  Openingen in wanden met begrenzing AVR
    Ook invoeren!
    Vb. deur naar traphal
  Afsluiting = gezamenlijke opp. in ruimte < 0,5m²
    Vb. ventilatieroosters in ramen
    Vb. (ventilatie)roosters met gezamenlijke opp. in ruimte > 0,5m² = opening

## Slide 27: Deel IV: BV, BVO, gebouwschil
Stappenplan BV
  Stap 1: direct verwarmd of actief gekoeld
    Ruimten die beschikken over een koudeafgifte element
    Moet ook gebouwgebonden zijn
    Geen passieve koeling of proceskoeling
    Vb. veranda actief gekoeld door gebouwgebonden airco => in BV
  Stap 3: thermisch beschermd
    Nieuwe uitzondering: technische ruimten op dak (app.)gebouw die niet direct toegankelijk zijn vanuit BV gebouw
      Vb. deur komt rechtstreeks uit op plat dak
      Vaak ook niet winddicht door grote verluchtingsroosters (> 0,5m²)
    Plafond onder deze ruimte heeft begrenzing AOR

## Slide 28: Deel IV: BV, BVO, gebouwschil
Vereenvoudigingen
  Nissen/uitsprongen in gevel/vloer mogen verwaarloosd worden als
    Opp. ≤ 4m²
    Diepte (muren) of hoogte (vloeren) ≤ 30cm
    GEEN vensters => zonnewinsten moeten correct ingerekend worden
  Liftschachten die bovendaks uitlopen
    Abstractie maken van deel liftschacht dat bovendaks uitloopt
    Ter hoogte van begrenzing BV (dak/plafond) mag fictief dak ingerekend worden

## Slide 29: Deel IV: BV, BVO, gebouwschil
Begrenzingen
  Op hetzelfde perceel => vaststellingen verwarming (meestal) mogelijk
  Gebouwschil grenst aan ander gebouw op eigen perceel
    Niet geklimatiseerd ten behoeve van mensen => AOR
    Wel geklimatiseerd ten behoeve van mensen => AVR
      Wonen, werken, logeren, sporten, verzorgd worden, inkopen doen, vrije tijd doorbrengen, ....
    Voorbeeld
      Bloemenwinkel grenst aan verwarmd serregebouw (kweken van bloemen). Muur heeft begrenzing AOR.
      Woning grenst aan verwarmd gebouw waarin thuiskantoor gevestigd is. Muur heeft begrenzing AVR.
  In geval toegang niet mogelijk is => zelfde aannames als bij gebouw op perceelsgrens

## Slide 30
Ruimte binnen hetzelfde gebouw Appartement, gemeenschappelijke zolder, kelder, … | Wat is het BV van het gebouw? | Aangrenzende ruimte deel van het BV gebouw | Begrenzing gemeenschappelijke wanden
 | EPC GD aanwezig  BV gebouw gekend EPC GD niet aanwezig  stappenplan bepaling BV gebouw | Ja | AVR
 |  | Nee | AOR of kelder
Ruimte in een aangrenzend gebouw op het eigen perceel (Thuis)kantoor, hobbyruimte, poolhouse, atelier, garage, tuinkamer, … | Vaststellingen nodig? |  | Begrenzing gemeenschappelijke wanden
(Thuis)kantoor, hobbyruimte, poolhouse, atelier, garage, tuinkamer, … | Ja |  | AOR of AVR, afhankelijk of aangrenzend gebouw geklimatiseerd is voor menselijke activiteit (of onderstaande aannames in geval toegang niet mogelijk is)
Ruimte op de perceelsgrens | Vaststellingen nodig? |  | Begrenzing gemeenschappelijke wanden
Wooneenheid | Aanname primeert op vaststelling |  | AVR
Niet-residentiële bestemming met kantoor-, onderwijs-, gezondheids-, handel-, sport-, bijeenkomst- of logeerfuncties |  |  | 
Bij een andere bestemming of bij twijfel over de bestemming van het aangrenzende gebouw op de perceelsgrens | Aanname primeert op vaststelling |  | AOR
Ondergronds | Aanname primeert op vaststelling |  | grond

## Slide 31: Deel IV: BV, BVO, gebouwschil
Begrenzing grond bij gevels (verduidelijking)
  Alleen als er voldoende grondmassa aanwezig is => positieve thermische invloed
    Vb. voorgevel grenst aan plantenbak => begrenzing buiten

## Slide 32: Deel V: eigenschappen gebouwschil
Isolatie meten
  Met een priem
    Bij alle type isolatiematerialen toegelaten
    Ook isolatie met vezelachtige structuur
  Samendrukbaar materiaal
    Gemiddelde dikte

## Slide 33: Deel V: eigenschappen gebouwschil
Aannames (verduidelijking)
  Aanname ‘isolatie aanwezig’ bij elektrische verwarming
    Ook bij EPC GD
      Vraag info op bij gebouwbeheerder/syndicus
      Indicaties van elektrische verwarming op plannen, facturen, visuele inspectie, …

## Slide 34: Deel V: eigenschappen gebouwschil
  Inspectietips
    ≠ aannames
    Bouwjaar geeft indicatie van aanwezigheid isolatie of luchtlaag
    Verder onderzoek naar opbouw schildelen nodig

## Slide 35: Deel V: eigenschappen gebouwschil
Beglazing
  HR-glas: uitsluitingscriterium voor niet-rechthoekige vensters
    Verwijderd uit IP
    Zorgde voor meer verwarring dan hulp

## Slide 36: Deel V: eigenschappen gebouwschil
  Meerwandige koepels
    Spouwbreedte is variabel
    Niet nodig om spouwbreedte van 30mm na te gaan
    Let op!
      Beglazing:
        Als geen dwarse verbindingen aanwezig => geen polycarbonaatplaten!
        Meestal als dubbel glas in te voeren
      Profiel:
        Meestal een kunststof profiel
        Soms langs binnen afgewerkt => profiel langs buiten vaststellen

## Slide 37: Deel V: eigenschappen gebouwschil
Zonwering
  Zonwerende folie
    Ook zonwerende folie op buitenzijde glas
    Moet glas volledig bedekken
    = vaste zonwering
  Automatische zonwering
    Verduidelijking, zit reeds in software
    Bij KNR
    Onderscheid
      Enkel werkzaam tijdens weekdagen
      Zowel tijdens weekdagen als in weekend

## Slide 38: Deel V: eigenschappen gebouwschil
Profieldikte meten
  Buitendeuren
    Profieldikte vaste kader
  Hefschuiframen
    Profieldikte opengeschoven schuifvleugel
  Binnendeuren
    Profieldikte opendraaiende deurvleugel

## Slide 39: Deel VI: ruimteverwarming
Bewijsstukken
  Elektriciteitskeuring
    Kan informatie geven over het al dan niet definitief buiten werking gesteld zijn van een elektrisch vloerverwarmingssysteem
    Indien buiten werking, dan niet in EPC in te voeren
  Technische fiches en productinformatie
    Opgesteld volgens EU-verordening 813/2013 (ecodesign)  aanvaard bewijs voor testrendement
    Let op: rendement bij 30%-deellast en
    laagtemperatuurregime standaard uitgedrukt
    t.o.v. de bovenste verbrandingswaarde

## Slide 40: Deel VI: ruimteverwarming
Stappenplan - Bepaling ruimteverwarmingsclusters (RC)
  Stap 3: Onverwarmde ruimtes
  Elke ruimte die noch direct noch indirect verwarmd is en een netto vloeroppervlakte (zie deel IV) heeft ≤ 6 m² of ontoegankelijk is, moet toegewezen worden aan RC waarmee het grootste ongeïsoleerde scheidingsoppervlak deelt
  Voorbeelden onverwarmde ruimtes ≤ 6 m²
    Zoldertip met netto vloeroppervlakte 5 m², gelegen binnen BV en toegankelijk via luik
    Toilet met netto vloeroppervlakte 3 m² en enkel toegankelijk via onverwarmde gang
  Voorbeelden ontoegankelijke ruimtes
    Zolder(tip) die binnen het BV gelegen en niet toegankelijk is
    Zijdelingse daktippen die niet toegankelijk zijn

## Slide 41: Deel VI: ruimteverwarming
Collectieve installaties
  Bepaling (equivalente) eenheden
    Niet-residentiële gebouwen of eenheden die
      geen kNR zijn of
      niet onder het toepassingsgebied vallen van EPC (vb. industrie)
    Worden samen als één equivalente eenheid beschouwd, ongeacht aantal of grootte
  Een site met een klein kantoorgebouw (< 500m²), een groot kantoorgebouw (> 1000m²) en een aparte opslagplaats (industrie) zijn aangesloten op eenzelfde installatie voor verwarming.
  De verwarmingsinstallatie wordt ingevoerd als een collectief systeem met 2 (1+1) equivalente eenheden.

## Slide 42: Deel VI: ruimteverwarming
Opwekkers - Reversibele warmtepompen
  ALTIJD invoeren als opwekker (!)
    Voor verwarming én koeling (anders niet reversibel)
    Ook als er een ander warmteafgiftetoestel aanwezig is in de ruimte waar ook de reversibele (lucht/lucht) warmtepomp is opgesteld

## Slide 43: Deel VI: ruimteverwarming
Distributie - Leidinglengte van ongeïsoleerde leidingen buiten BV
  Bepaalt distributierendement
    Inrekenen van onbenutte/verloren warmteverliezen
  Externe stookplaats
    Software rekent met forfaitair distributierendement
    GEEN inspectie meer nodig van de leidingen
      in externe stookplaats (nieuw)
      tussen externe stookplaats en eenheid/gebouw

## Slide 44: Deel VI: ruimteverwarming
Pompregeling
  Bepaling hulpenergie
  Vaststelling pompregeling vereenvoudigd
    Nu ook op basis van bewijsstukken of aanname
  Aanname pompregeling AANWEZIG als
    Bij individuele ketels en warmtepompen met referentiejaar fabricage vanaf 2000 zonder externe circulatiepomp
    Bij individuele ketels of warmtepompen met afgiftemedium ‘water’ waar de technische fiche aanwezigheid modulerende pomp aangeeft. Deze aanname geldt ook als de pomp zelf niet visueel kan vastgesteld worden.
    Bij individuele ketels of warmtepompen met afgiftemedium ‘water’ zonder externe circulatiepomp waar technische documentatie (vb. de handleiding) aanwezigheid pompregeling aangeeft, zelfs al kan deze uitgezet worden.
    Geen bewijsstukken  warmtevraag stoppen thv kamerthermostaat

## Slide 45: Deel VII: koeling
Opwekkers
  Bijkomende invoer eigenschappen koelmiddel
    Naam (hoofdlettergevoelig)
    Global Potential waarde of GWP-waarde
    Aanwezigheid ozonlaagafbrekende stoffen (ODP)
  Enkel bij kNR!
  Ikv renovatieverplichting
  Informatiebronnen
    Aanvaarde bewijsstukken: kenplaat, koelaudit en bijhorend logboek
    Meest voorkomende koelmiddelen zijn geïmplementeerd in software
    Anders op te zoeken op in bijlage Europese verordening: EU 517/2014 (GWP) en EU 1005/2009 (ODP)

## Slide 46: Deel VII: koeling
Bepaling GWP in bijlage EU 517/2014
Bv: GWP voor R-1234ze is 7

## Slide 47: Deel VII: koeling
Bepaling aanwezigheid ozonlaagafbrekende stoffen (ODP)
  Alle stoffen vermeld in bijlage van EU 1005/2009, bv.: R22, R-141,…

## Slide 48: Deel VIII: sanitair warm water
Bepaling bestemming installatie(s) voor SWW
  Residentieel (verduidelijking)
    Warm water voor wastafels (vb. in een slaapkamer) of uitgietbakken (in berging) enkel in te rekenen indien geen enkele andere installatie voor SWW aanwezig is
      wastafel  bestemming ‘badkamer’
      Uitgietbak  bestemming ‘keuken’

## Slide 49: Deel IX: ventilatie
Stappenplan – Stap 2 Bepalen van type ventilatiesysteem
  Slecht één type installatie kan worden ingevoerd
    ‘geen’ is ook een type
  Werkwijze bij meerdere aanwezige types
    Deel van de eenheid geventileerd, het andere niet:
      Ventilatiesysteem invoeren als Vgeventileerd > Vniet-geventileerd
    Verschillende types ventilatie in geventileerde deel:
      Obv grootste aandeel van BV
      Indien volumes gelijk, selectie volgens prioriteit
        Mechanische toe- en afvoer met WTW
        Mechanische toe- en afvoer zonder WTW
        Mechanisch toevoer en natuurlijk afvoer
        Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
        Natuurlijke toe- en afvoer
        Geen of Onvolledig
    Onvolledige installaties?
      Enkel indien geen volledige systeem aanwezig

## Slide 50: Deel IX: ventilatie
Bijzonder ventilatiesysteem
  Lokale decentrale ventilatieunits, waarbij mechanische toevoer en afvoer alternerend gebeurt.
  Hoewel ventilatoren niet continu draaien, is systeem wel continu in werking
  In te voeren als ‘Mechanische toevoer en afvoer’
    Bepaal met of zonder warmterecuperatie

## Slide 51: Deel X: zonne-energie
Zonnekaart
  Houdt geen rekening met aanwezige dakvlakvensters en reeds bestaande installaties op zonne-energie
    Zelf aanpassingen mogelijk in zonnekaart via ‘ontwerp aanpassen’
  Codering oriëntatie
    N = 90°
    O = 0°
    Z = 270°
    W = 180°

## Slide 52: Deel X: zonne-energie
Niet-gebouw gebonden PV panelen
  Mogen ingerekend worden op voorwaarde dat
    Op eigen perceel
    Op aangrenzend perceel van dezelfde eigenaar

## Slide 53: Deel XI: verlichting
Stappenplan – Stap 8 Geïnstalleerd vermogen hoofdverlichting
  Alleen op basis van aanvaard bewijsstuk
    Verlichtingsstudie + factuur of fotografisch dossier
    Aanvraag relightingpremie + factuur of goedkeuring premie
    Technische plannen
  Nooit vermogens van individuele lampen via inspectie vaststellen en optellen

## Slide 54: Deel XI: verlichting
Types regeling in functie van beschikbaarheid van daglicht
  Automatisch
    Zonder tussenkomst gebouwgebruikers, op basis van daglichtsensor
  Manueel
    Gebouwgebruiker fungeert als ‘daglichtsensor’
    Manueel dimmen of uitschakelen van verlichting
    Elke ruimte met daglichttoetreding (= vensters) én (dim)schakelaar voor verlichting
  Geen
    Geen manuele of automatische regeling en/of geen daglichttoetreding
    Bijvoorbeeld:
      Ruimte met aan/uit schakelaar en vensters die alleen uitkomen op de gang
      Ruimtes zonder manuele schakelaar en verlichting uitsluitend op basis van aanwezigheid

## Slide 55
│55
Nieuwigheden software

## Slide 56: Nieuwigheden software & certificaat
Simulaties (al sinds september 2021)
Bewijsstukken aanvinken
Renovatieverplichting kNR: extra invoer nodig
Aanbevelingen EPC
Bescherming privacy ED: enkel postcode en gemeente

## Slide 57: Simulaties
Sinds september 2021:
  Geen enkele impact op officiële EPC
  Is complete kopie van alle functionaliteiten, uiteraard behalve Indienen

## Slide 58: Bewijsstukken aanvinken
NU:
  EPC geeft geen informatie over of en welke bewijsstukken gebruikt zijn
  Gezien 2050 doelstelling, financiering, verplichting: belang bewijsstukken zal toenemen
  EPC opgemaakt mét bewijsstukken onderscheidt zich momenteel niet van een EPC opgemaakt zonder bewijsstukken
VANAF jan 2022:
  Nieuw tabblad ‘Bewijsstukken’
  ED duidt aan welke door het IP aanvaarde bewijsstukken hij gebruikt heeft bij opmaak EPC. Wordt 1-op-1 getoond op certificaat.
  ≠ aanstiplijst !!:
    eigenaar duidt aan welke bewijsstukken hij beschikbaar heeft.
    mogelijk dat aanstiplijst veel meer documenten bevat, maar dat er slechts een beperkt aantal voldoet aan de voorwaarden om als bewijsstuk te mogen gebruikt worden. Het is dit beperkte aantal dat de ED zal aanvinken.

## Slide 61
Indien ED heeft aangeduid ‘Geen geldige bewijsstukken’:

## Slide 62: Renovatieverplichting : extra invoer nodig
Informatie voor potentiële koper en huurder
+ in kader van renovatieverplichting NR
  Input in EPC voor handhaving maatregelenpakket
    Dakisolatie
    Vensters
    Opwekkers voor ruimteverwarming
    Opwekkers voor koeling – niet voor EPC residentieel

## Slide 63: Renovatieverplichting: extra invoer nodig
Controle dakisolatie en vensters
  Invoer detailinfo dakisolatie mogelijk, ook als U-waarde schildeel of R-waarde isolatie gekend is
  Invoer hoofdtype beglazing verplicht, ook als U-waarde en g-waarde beglazing gekend is

## Slide 64: Renovatieverplichting: extra invoer nodig
Controle centrale opwekkers voor ruimteverwarming
  Bijkomende invoerveld ‘referentiejaar fabricage’
    WKK
    Warmtepomp
    Elektrische weerstandsverwarming (in centrale installatie)

## Slide 65: Renovatieverplichting: extra invoer nodig
Controle opwekkers voor koeling – bij EPC kNR en EPC GD!
  Bijkomende invoer voor gebruikt koelmiddel, indien gekend
    Ofwel keuze uit voorgeprogrammeerde lijst meest voorkomende koelmiddelen
    Ofwel invoer informatie
      Naam
      Global Potential waarde (GWP-waarde)
    Aanwezigheid van ozonlaagafbrekende stoffen (ODP)

## Slide 66: Aanbevelingen EPC
NU
  Aanbevelingen op 2 manieren:
    Op pagina 3 van EPC: globale aanbevelingen, vrij vaag
    Vanaf EPC in detail: meer gedetailleerde aanbevelingen
  Uit gebruikersonderzoek in 2020 is gebleken:
    Gedetailleerde aanbevelingen worden veel beter geapprecieerd door gebruikers
VANAF jan 2022:
  Aanbevelingen vooraan EPC = exact dezelfde als die in EPC in detail
    Enkel nog gedetailleerde aanbevelingen op het EPC
    Ook donkergroene ‘aanbevelingen’ (vinkjes) wordt getoond vooraan EPC
    Ook opmerkingen ED worden vooraan EPC getoond

## Slide 68: Bescherming privacy ED: enkel postcode en gemeente
VANAF jan 2022:
  Enkel postcode en gemeente van de ED vermeld op alle EPC’s
  Straat + huisnummer geschrapt
  ED contacteren?
    Via energiekaart met behulp van naam en EP-code
  Ook doorgevoerd op de EPB-formulieren

## Slide 69
│69
Vragen

## Slide 70
VOOR MEER INFORMATIE veka@vlaanderen.be
│70