## Slide 1: Circulair Waternetwerk Antwerpen
ORP Trefmoment Gent 21/06/2023 – Stad Antwerpen – tim.vermeiren@antwerpen.be

## Slide 2: Impact lage grondwaterstanden
Risico op zoutintrusie
Lage vijverpeilen
Gezondheid stadsgroen en natuurgebieden
Notes: Naast het risico op verzilting is er een bijkomend risico op droge vijvers. Vooral in het zuiden van Antwerpen (Oud-Berchem, Wilrijk, Hoboken) worden grotere dalingen verwacht.
Ook de gezondheid van het stadsgroen (niet droogtebestendige bomen) kan negatief worden beïnvloed.

## Slide 3: Huidige grondwaterstroom in m³/dag
Door polderconstructie Oosterweel zal ook grondwaterdebiet in het noorden verdwijnen.
- 50
- 400
-2 000
+1 100
Regen + 3 300
naar riolering: - 2 000
-2800
-5 400
Notes: Reden is dat de infiltratie van regen beperkt is (gemiddeld 3 300 m³/dag) door de hoge verhardingsgraad en het centrum van de stad door de bemaling van de ring grotendeels afgesneden is van de normale grondwatervoeding. De enige toevoer van buitenaf gebeurt via het noordoosten (gemiddeld 1 100 m³/dag), maar deze toevoer zal ook worden afgesneden door de polderconstructie van de OWV.
Het infiltratiewater op de stad en de toevoer vanuit het noorden worden gedraineerd richting de Ring en via lekkende riolen en bemalingen richting de RWZI’s.

## Slide 4: Visie circulair water – Klimaatplan 2030
Aanbod secundaire waterbronnen 3x groter dan potentiële vraag!
Spoor 1: Hergebruik van hemelwater
  Ontharding
  Individuele hemelwaterputten
  Collectieve hemelwaterputten
Spoor 2: Circulaire waternetwerk
  Aanspreken van permanente ‘laagwaardige’ bronnen

## Slide 5: Spoor 1: Hergebruik van hemelwater
wegwater infiltreren
dakwater gebruiken

## Slide 6: Spoor 2: Circulair waternetwerk
Netwerk van circulaire waterleidingen
Mogelijke permanente waterbronnen

## Slide 7: ‘Circulaire waterleiding’ Den Bell
Bron: bemaling den Bell
Vrager: vijver stadspark
Status: gerealiseerd

## Slide 8: Circulaire waterleiding Schijn
Voor deeltrajecten 1 en 2 werden subsidies bekomen in het kader van Proeftuinen Droogte – Blue Deal
Timing werken Q1 2025 – Q2 2026
Bron: het Schijn
Vragers : spoorpark, zoo, grondwater, waterelementen in de binnenstad, evt. Hof Ter Loo, Nieuw Zurenborg, …
Status: onderzocht/ in ontwerp

## Slide 9: Circulaire waterleiding Zuid
Haalbaarheidsstudie uitgevoerd (Sweco)
Zuivering kan geïntegreerd worden in pomppark Zuid
Bron: PS Desguinlei
Vragers : Broekbos (Park Zuid), Mastvest, Wilrijkse pleinen, Middelheim, …
Status: Onderzocht
Legende:
bestaande gravitaire afwateringskokers;
persleiding tussen PS Desguinlei en Mastvest.
persleiding tussen Mastvest en Middelheim.

## Slide 10: Circulaire waterleidingen – uitdagingen
Zuivering en transport vragen grote investeringen
  scope zuivering beperken
    bronkwaliteit selecteren a.d.h.v. kwaliteitseisen gebruikers
    kostprijs en ecologische voetafdruk marginaal
      verwijdering zwevende stoffen
      verwijdering koolwaterstoffen (in geval van wegwater)
  transport via opportunistische tracés (verholen stad, werk-met-werk)
PFAS is een aandachtspunt
  Sinds maart 2023 enkel nog bouwbedrijven niet-gezuiverd retourneren
  Samen met de Universiteit van Antwerpen een 2 jaar durend traject om haalbaarheid fytoremediëring en sorptie te onderzoeken om PFAS uit het water te verwijderen

## Slide 11: Discussie
Antwerpen is hydrologisch een ‘vervuilde kuip’
  Bijna gans grondgebied toekomstige normoverschrijdingen PFAS
  Wetgeving duwt lokaal beleid richting lozing
    Onderste niveau ladder Lansink
    Verspreiding & verdunning PFAS over delta, Noordzeegebied & rest v. Vlaanderen
  Precedenten inbraak in bestaande omgevingsvergunningen
    verlamming potentiële investeerders circulaire projecten
Voorstel: afwijking volgens 'standstill'- of ‘badkuip'-principe ?
  impact tekort aan bodemwater kritieker dan aanwezigheid PFAS
  vervuilde water vasthouden in grootstedelijk waterlichaam
    geen drinkwaterbronnen
    geen gebruik in volks- en samentuinen.

## Slide 12: Dank voor uw aandacht!

## Slide 13: Extra slides

## Slide 14: Watervraag en - aanbod
Dakwater
13,5 miljoen m³ / jaar
Wegwater
11,8 miljoen m³ / jaar
Bemalingen Ring
4 miljoen m³/jaar
Afvalwater RWZI’s
20 miljoen m³/jaar
Restdebieten op Schijn en Zilverbeek
3 miljoen m³/jaar
Potentie aan vraag naar 2de circuitwater (WC’s en wasmachine
12 miljoen m³ / jaar
strategisch beregenen van gebruiksgroen o.a. in de publieke ruimte
1,2 miljoen m³/jaar
Aanvullen van belangrijkste vijvers
4,5 miljoen m³/jaar
VRAAG
AANBOD
Notes: We kunnen potentieel 12 miljoen m³/jaar drinkwater anders invullen. Er is daarvoor op jaarbasis in principe voldoende dakwater voor aanwezig.
Dus inzetten op regenwater.

## Slide 15: Circulaire waterleiding Zuid
Zuivering in pomppark Zuid
Status: Geïntegreerd in detail ontwerp pomppark Zuid