## Slide 1
Marie-Elisabeth Belpairegebouw een verhaal van circulariteit en innovatie
Facility Project of the Year 2024

## Slide 2
Vroeger en nu: van futuristisch tot aangepast aan de buurt

## Slide 3
Vroeger en nu: van futuristisch tot aangepast aan de buurt

## Slide 4
Het ontwerp: uniek zebra concept

## Slide 5
Het ontwerp: uniek zebra concept

## Slide 6
De constructie: duurzaam & circulair

## Slide 7
Circulair

## Slide 8
Hergebruik beton

## Slide 9
Inventaris bestaande materialen

## Slide 10
Geen afbraak maar demontage

## Slide 11
Herbruikte materialen
Insulation (20.000 m2), 66 ton
Carpet Tiles (6.800m2), 41 ton
Partition wood panels (40.000m2), 475 ton
Mineral Tiles (35.000m2), 78 ton
Stone Tiles (1.800m2), 123 ton
Roof Tiles (4.975m2), 636 ton
Raised Floors (6.800m2), 240 ton
Wood Panels (2.860 stucks), 36 ton
Flatglass (14.000m2), 577 ton
Furnitures 59 Tonnes

## Slide 12
Energieuitwisseling
De functies in het gebouw hebben op verschillende momenten behoefte aan energie:​ een kantoor vooral overdag, woningen vooral ‘s ochtends en ’s avonds.​
Tussen de functies zorgt energie uitwisseling voor het efficiënt gebruik van energie en een optimaal gebruik van de energie opwekkers.

## Slide 13
Waterkringloop
Recuperatie​
Regenwater​
Drainage water (75.000l /dag)
Er wordt maximaal ingezet op recuperatie van water.
Regenwater en drainagewater wordt gezuiverd om de behoefte aan stadswater te verminderen.

## Slide 14
Hernieuwbare energie
uit organisch afval

## Slide 15
PV panelen
PV panelen tegen de gevel ​ (dienen ook als zonwering)​
PV panelen op het dak: ca. 4.500m²​
Geschatte eigenproductie per jaar: 1.008.590 kWh

## Slide 16
Dynamisch energie-management systeem
Elektrische fietsen​​​
Ca. 80 laadpunten​​​
2 brandvrije lockers voor opladen fietsbatterijen​​​
Elektrische wagens​​​
420 laadpalen​
Dynamisch management systeem tussen 500kVA en 2.300kVA​​​
Bij lager verbruik in het gebouw stijgt het beschikbare vermogen voor het opladen van wagens.​​​
Bij (over)productie door de zonnepanelen stijgt het beschikbare vermogen voor het opladen van wagens